安检设备购置招标公告

深铁物招2017字136号

广深铁路股份有限公司就安检设备购置项目进行公开招标，欢迎具有相应资质和履约能力的单位参与。

- 招标采购内容

| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 数量 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货运安检仪 | 大型货运安检仪6台：货物过机通道尺寸约1.5m（宽）*1.8m （长）; | 6套 | 大型货运安检仪共6台，即：大朗、郭塘、江高镇各2台； | 12月底 | 每套安检系统含安检仪一台、安检仪软件系统一套、显示器一台、专用键盘一个、操作台一个、出口坡台一台、技术资料一套、监控系统一套（含2个高清摄像机、硬盘刻录机、一个交换机、一套视频监控终端、理线架、1个高清显示器）。 |
|  |  | 中型货运安检仪8台：货物过机通道尺寸约1.0m（宽）*1.0m（高） | 8套 | 中型货运安检仪共8台，即：大朗站7台、郭塘站1台 |  | 每套安检系统含安检仪一台、安检仪软件系统一套、延长台一台、显示器一台、专用键盘一个、操作台一个、出口坡台一台、技术资料一套、监控系统一套（含2个高清摄像机、硬盘刻录机、一个交换机、一套视频监控终端、理线架、1个高清显示器）。 |
| 2 | 叉车安检仪（移动组合式安检系统） | 货物过机通道尺寸约1.0m（宽）*1.0m（高），每套设备配叉车一台 | 4套 | 大朗、棠溪各1台，笋岗2台 | 12月底 | 每套安检系统含安检仪一台、安检仪软件系统一套、叉车软件系统一套、叉车一台、蓄电池两个、充电机两台、显示器一台、专用键盘一个、操作台一个、出口坡台一台、技术资料一套。 |
| 3 | 安检房 | 定制智能安检房共20套，即：客运智能安检房各10套，面积不小于2.5m(长)×2.5m（宽）；货运智能安检房各10套，面积不小于2.7m(长)×2.7m（宽） | 20套 | 用以大型车站的客运、货运安检房各购置10套 | 12月底 | / |

客运定制智能安检房基本要求：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安检房框架结构 | 尺寸：2.5m(长)×2.5m（宽）×2.4m（高）；外墙：304不锈钢板2.5mm厚度；骨架：镀锌钢骨架80*80方管 厚度3mm；内墙：防辐射铅板3mm、304不锈钢封板1mm；颜色：灰色。 | 10个 | 个 |
| 房顶 | 顶部隔热层，镀锌管骨架、保温隔热层、特殊防水处理304不锈钢板2.5mm厚度 | 每个各7 | ㎡ |
| 室内吊顶 | 0.6mm彩钢豪华吊顶 | 每个各6.25 | ㎡ |
| 底座 | 镀锌方管焊接加3mm厚模板 | 每个各6.25 | ㎡ |
| 室内地板 | 优质防滑镀锌地板 厚度3mm，加胶地板 | 每个各6.25 | ㎡ |
| 地弹铝合金玻璃门 | 优质半玻门，玻璃钢化白玻5mm | 每个各2.1 | ㎡ |
| 平开窗 | 铝合金材质（含玻璃） | 每个各15 | ㎡ |
| 脚轮 | 活动脚轮+支撑脚 | 每个各4 | 套 |
| 锁（门禁系统） | 指纹+数字密码锁 | 每个各1 | 套 |
| 动力/照明线路 | 满足1P空调、监控系统、排气扇、照明、电加热设备等用电的负荷，配三相接地插座、控制开关等电器。 | 每个各1 | 套 |
| 其他配置 | 1p空调一台、监控系统一套（含显示器一台、高清摄像头一台、监控终端一台、2T硬盘一个、VGA线、网线、支架一个、软件一套）、工作台一个（含抽屉、键盘托）、办公椅子两张、不锈钢外空调架一个、不锈钢内空调架一个、排气扇一台。 | 每个各1 | 套 |
| 智能安检房为组合式：分六面拆装，上下以及四周各一面。 |

货运定制智能安检房基本要求：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安检房框架结构 | 尺寸：2.7m(长)×2.7m（宽）×2.4m（高）；外墙：304不锈钢板2.5mm厚度；骨架：镀锌钢骨架80*80方管 厚度3mm；内墙：防辐射铅板3mm、304不锈钢封板1mm；颜色：灰色。 | 10个 | 个 |
| 房顶 | 顶部隔热层，镀锌管骨架、保温隔热层、特殊防水处理304不锈钢板2.5mm厚度 | 每个各8 | ㎡ |
| 室内吊顶 | 0.6mm彩钢豪华吊顶 | 每个各7.29 | ㎡ |
| 底座 | 镀锌方管焊接加3mm厚模板 | 每个各7.29 | ㎡ |
| 室内地板 | 优质防滑镀锌地板 厚度3mm，加胶地板 | 每个各7.29 | ㎡ |
| 地弹铝合金玻璃门 | 优质半玻门，玻璃钢化白玻5mm | 每个各2.1 | ㎡ |
| 平开窗 | 铝合金材质（含玻璃） | 每个各17 | ㎡ |
| 脚轮 | 活动脚轮+支撑脚 | 每个各4 | 套 |
| 锁（门禁系统） | 指纹+数字密码锁 | 每个各1 | 套 |
| 动力/照明线路 | 满足1P空调、监控系统、排气扇、照明、电加热设备等用电的负荷，配三相接地插座、控制开关等电器。 | 每个各1 | 套 |
| 其他配置 | 1p空调一台、监控系统一套（含显示器一台、高清摄像头一台、监控终端一台、2T硬盘一个、VGA线、网线、支架一个、软件一套）、工作台一个（含抽屉、键盘托）、办公椅子两张、不锈钢外空调架一个、不锈钢内空调架一个、排气扇一台。 | 每个各1 | 套 |
| 智能安检房为组合式：分六面拆装，上下以及四周各一面。 |

具体采购内容及要求等详见招标文件。

二、资格条件

1．在中国境内依法注册且具有独立法人资格。

2．投标单位须有相关产品生产或销售资质。

3．具备履行合同的能力。

4.所投安检仪具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的：“检验报告”，并具有中国民用航空局出具的“民航安全检查设备使用许可证”。

5．所投产品的制造厂商具备辐射安全许可证（包含二类射线装置的生产许可），所投产品的代理商具备辐射安全许可证（包含三类射线装置的销售许可），具备完善的质量管理体系。

6. 参加此次招标活动前两年内，没有重大违法、安全和不良信誉等事件发生。

7. 投标人为一般纳税人，能开具增值税专用发票。（提供相应税务证明资料）

8. 本次招标不接受联合体投标。

三、报名提交资料

1. 报名表。

2. 投标公函或介绍信，投标代表是法定代表人的须提供身份证；投标代表是非法定代表人的须提法定代表人身份证复印件、授权书及委托人的身份证。

3. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

4. 企业相关资质证明，制造厂商需提供辐射安全许可证（包含二类射线装置的生产许可）复印件，代理商需提供辐射安全许可证（包含三类射线装置的销售许可）及制造厂商的辐射安全许可证（包含二类射线装置的生产许可）复印件。

5. 2015、2016年附有审计报告的财务报表。

6. 近两年类似项目的业绩3份及以上。（随附合同或中标通知书）

7. 制造厂商质量管理体系认证资料。

8. 其他相关证明资料。

四、报名方法

各投标人填写报名表（格式详见附件），并与加盖公章的报名提交资料复印件一并邮寄或面交本公告第六条我公司指定联系人（邮寄报名以我公司收到邮件时间为准）；若项目第二次发布招标公告，初次公告报名成功的投标人无需重复报名。

五、报名截止时间

2017年12月7日

（报名时间：工作日上午8：30～11：30、下午14：30～17：00）。

六、招标人信息：

招标人名称：广深铁路股份有限公司

招标人地址：深圳市和平路1052号

咨询联系人：钟先生   电话：0755-61382451

传真：0755-61382451

报名或邮寄地点：深圳市罗湖区和平路1052号

广深铁路股份有限公司机关大院水塔楼

502室，邮编518010

2017年12月1日

深铁物招2017字    号

项目投标报名表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人及 联系方式 | 姓 名 |  | 移动电话 |  |
|  | 固定电话 |  | 传真电话 |  |
|  | 电子邮箱1 |  | 电子邮箱2 |  |
| 联系人签名并 加盖单位公章 | 联系人： (签名) 2017年 月 日 （加盖公章） |
| 备 注 |  |